## Slide 1
2325A32
3
半導體科學與
發光二極體

## Slide 2: 3.1 半導體概念與能帶圖
A. 能帶圖、能態密度、費米 - 迪拉克函數和金屬

## Slide 3: 3.1 半導體概念與能帶圖
由於原子間的作用力，將生成一電子能帶 (energy band)。
在金屬的情況，基本上是一個能帶，其中能階從能帶底部
到絕對溫度零K (0 K) 都填滿的特定能階，在此能帶內的每個
能階對應於晶體內部電子的波函數，且代表電子的量子態
(quantum state)，因此，通常能階被稱為能態。在固體中，能
帶底部通常選取為零能量，使電子填充所有狀態，直到某個能
量，稱之為費米能量 (Fermi energy)，記為 ── 0 K的最高
填滿能階。從金屬中移走一個電子所需的能量是從 拿一個
電子到真空能階所需的能量，這就是所謂金屬的功函數 (work
function) 。例如，一個具有能量 大於 的光子射入金屬
可能會導致在 的電子從金屬噴出成為自由電子，此現象稱
為光電效應 (photoelectric effect)，而此電子稱為光子發射
(photoemitted) 電子。

## Slide 4: 3.1 半導體概念與能帶圖
考慮能帶內電子的行為，可描述金屬和後文的半導體兩者
的許多重要性質。在金屬的情況，稱為自由電子模型 (free
electron model)，亦即電子在金屬內是自由的，因此電位能是
恆定的。這些電子通常稱為傳導電子。
描述能帶中的自由電子有兩個重要的概念，態密度
(density of states, DOS) 表示每單位能量每單位晶體體積
的電子態 ( 電子波函數 ) 數目。
(3.1.1)
其中 為距離能帶底部的電子能量， 為電子質量， 為普朗
克常數， 為常數，代表第二項中乘上 的量。

## Slide 5: 3.1 半導體概念與能帶圖
費米 - 狄拉克函數 (Fermi-Dirac function) 為發現電
子在能量 之量子態 ( 能態意味著波函數 ) 的機率，這是交互
作用電子處於熱平衡狀態之集合的基本性
(3.1.2)
其中 為波茲曼常數， 為溫度 (K)， 為費米能量。圖
3.2(c) 顯示 與能量 的相依關係。
(3.1.3)
(3.1.4)

## Slide 6: 3.1 半導體概念與能帶圖

## Slide 7: 3.1 半導體概念與能帶圖
B. 半導體能帶圖
在相鄰矽原子和其所屬價電子互相作用下，導致晶體中電
子能量分裂成兩個可明顯區分的能帶，即所謂的價電帶
(valence band, VB) 和導電帶 (conduction band, CB)，這兩個
能帶的間隙即為能帶間隙 (bandgap) 。CB代表晶體中具有
能量高於VB的電子波函數，在凱爾文溫度零度正常狀況下，
這些能態是空的。VB的頂端標記為 ，而在導電帶的底部則
為 ，所以 就是能隙了。此外CB的寬度稱為電子
親和力 (electron affinity, )。
CB中的電子為一具有效質量 (effective mass) 的粒子。

## Slide 8: 3.1 半導體概念與能帶圖

## Slide 9: 3.1 半導體概念與能帶圖
因為只有在CB中有空的能態，所以欲將VB中的電子激發
至CB，將需要一最小能量 。

## Slide 10: 3.1 半導體概念與能帶圖

## Slide 11: 3.1 半導體概念與能帶圖
在CB中游移的電子當碰到VB中的電洞時，電子將發現有
一較低能量的能態出現，因此會佔據電洞。例如GaAs和InP中
，電子由CB中掉落至VB並將電洞填滿，這種現象稱為”復合
(recombination)”，這導致CB、VB中各消失一個電子、電洞。

## Slide 12: 3.2 半導體統計學

## Slide 13: 3.2 半導體統計學
(3.2.1)
其中 為電子距離CB底部的能量。
(3.2.2)
(3.2.3)
其中，對於給定材料和給定溫度下， 為常
數，稱為CB邊緣的有效能態密度 (effective density of states at
the CB edge)。

## Slide 14: 3.2 半導體統計學
(3.2.4)
其中， 為VB邊緣的有效能態密度
(effective den­sity of states at the VB edge)，且 為VB中電洞
的有效質量。
(3.2.5)
(3.2.6)
其中 是能帶間隙，且 定義為 。
這個量 為材料性質。
(3.2.7)

## Slide 15: 3.3 外質半導體
A. n型和p型半導體
藉由導入少量的摻質至其純晶體中，可能得到半導體中有
一種極性的載子濃度多於另一極性的載子，這類半導體稱為外
質半導體 (extrinsic semiconductor)。藉由加入五價摻質，例如
砷，可得到一電子濃度大於電洞濃度的半導體，n型半導體 (n-
type semiconductor)。假如我們加入三價的摻質，可得一電洞
數目多於電子的特性，此為p型半導體 (p-type semiconductor)。

## Slide 16: 3.3 外質半導體

## Slide 17: 3.3 外質半導體
砷原子貢獻一個電子至CB中，它稱為施體雜質 (donor
impu­rity)。
半導體的傳導係數 和電子、電洞有關，假設 和 分
別為電子和電洞的漂移遷移率，則
(3.3.1)
對於 型半導體就變為
(3.3.2)

## Slide 18: 3.3 外質半導體

## Slide 19: 3.3 外質半導體
假如晶體中受體摻質的濃度 遠高於本質濃度 ，則在
室溫下，所有的受體摻質將被游離，因 ，而電子的濃度
可由質量作用定律 求得，其值遠小於 ，因此傳導係
數可簡化成 ，與式 (3.3.2) 相似。
能帶圖中費米能階的位置，其分別在CB和VB中找到自由
電子和電洞濃度的行為，起著平衡的作用。

## Slide 20: 3.3 外質半導體

## Slide 21: 3.3 外質半導體
一般是用來描述外質半導體，電子在 型半導體中
是主要載子 (majority carrier)，而電洞是少數載子 (minority
carrier)。在熱平衡下，電子 ( 主要載子 ) 在 型半導體中的濃
度為 ，符號的下標代表 型半導體且為熱平衡 ( 並不包括光
激發 )。電洞 ( 少數載子 ) 的濃度則標記為 ， 且質
量作用定律 ；在 型半導體中 ， 且
。

## Slide 22: 3.3 外質半導體

## Slide 23: 3.3 外質半導體
B. 補償摻雜
補償摻雜 (compensation doping)，意味可藉由摻入施體和
受體來控制半導體的性質。例如摻入 受體的 型半導體，
當簡單地加入施體直到 的濃度大於 時，可轉變為 型半
導體，施體雜質可補償受體雜質的效果；反之亦然。電子濃度
因此變成 ，只要後者大於 。我們不能同時增加電子
和電洞的濃度，因為這導致復合率的增加而恢復電子和電洞濃
度至滿足 的值。 。 。
。 。

## Slide 24: 3.3 外質半導體
C. 簡併和非簡併半導體
(3.2.3)
是在CB所測得的能態密度，當 時，波茲曼運算式
對 才是有效的，而對於 和 的半導體，則稱為非
簡併半導體 (non-degenerate semiconductor)。
對於 或 的半導體稱為簡併半導體 (degenerate
semiconductors)。
簡併半導體中有大量的載子濃度，這是由於重摻雜造成的。

## Slide 25: 3.3 外質半導體

## Slide 26: 3.3 外質半導體
D. 外加電場下的能帶圖

## Slide 27: 例題3.3.1 半導體中的費米能階
一 型矽晶片被均勻的摻入 個磷 (P) 原子，計算相對於本質矽
費米能量 的費米能階位置；上述的 型矽樣品，更進一步地摻入
個硼原子，計算在室溫下相對於本質矽費米能階 的位置，及
上述所提相對於 型例子費米能量的費米能階位置。
解：
P ( 五族 ) 可得 的 型摻雜，因為 ( ，
依據表3.1)，我們有 ，對於本質矽，
然而對於有摻質的矽，
其中 和 是本質和 型矽的費米能階，將兩運算式相除可得，
所以

## Slide 28: 例題3.3.1 半導體中的費米能階 (續)
當晶片更進一步摻入硼，受體濃度 ，半
導體是補償摻雜，同時由於補償作用，會將半導體反轉成 型矽，
。
對於本質矽，
然而對於有摻質的矽，
其中 和 各是本質和 型矽的費米能階，將兩算式相除，
所以
負值表示 低於 。

## Slide 29: 例題3.3.2 n-Si的傳導性
考慮一個純粹本質矽晶體。在溫度為300 K時，其本質電導率為何？在
已摻雜 磷 (P) 施子之 型Si晶體，其電子和電洞濃度為何。若在此
摻雜劑濃度下，電子漂流遷移率約為 ，則電導率為何？
解：
本質濃度 ，所以本質導電率為
考慮 型矽。 ，電子濃度 且
；與 相比可以忽略。
導電率為

## Slide 30: 3.4 直接和非直接能隙半導體：E-k圖
當電子位於一寬度 的無限高位能井中，其能量將為量子
化
其中 是電子的有效質量，而波向量 本質上是量子數。
其中 ，能量隨波向量 呈拋物線地增加，電子的
動能為 ，電子的平均位能可以粗估為很接近零。

## Slide 31: 3.4 直接和非直接能隙半導體：E-k圖
為了找尋晶體中電子的能量，我們必須去解三維週期性位
能的薛丁格方程式 (Schrödinger equation)，我們首先設想一維
晶體。

## Slide 32: 3.4 直接和非直接能隙半導體：E-k圖
(3.4.1)
(3.4.2)
最終解稱為布洛克波函數 (Bloch wavefunction)。
(3.4.3)
其中 為週期性函數且與 有關，並具有和 相同的
週期 。 項代表一行進波，其波向量為 ；我們必須將
這個式乘以 ，其中 為總能量，以得到總波函數
；因此，晶體中的電子波函數是一行進波，並被
所調制。 和 兩項代表向左及向右的行進波
。

## Slide 33: 3.4 直接和非直接能隙半導體：E-k圖

## Slide 34: 3.4 直接和非直接能隙半導體：E-k圖
必須強調的是，圖中的 曲線是由許多分離的點組合而
成，每個點對應於晶體中可允許存在的能態，即波函數 ，
這些點是如此靠近，以致於我們繪 關係為一連續曲線；在
圖中可清楚地看出有一能量區間。

## Slide 35: 3.4 直接和非直接能隙半導體：E-k圖

## Slide 36: 3.5 pn接面原理
A. 開 路
假設有一陡的不連續接面位於 與 區域間，我們稱為冶
金接面 (metallurgical junction) 。固定 ( 不可移動 ) 離子化的
施體和自由電子 ( 在導帶CB ) 位於 區；而固定離子化的受體
和電洞 ( 在價帶VB ) 位於 區。
電洞濃度從 傾斜到 側的 。電洞從右邊擴散
並進入 區，同時在此區域和電子 ( 主要載子 ) 復合，靠近接
面的 側，因此有多數載子被空乏，同時曝露出濃度 的正
施體離子 。相似地，由於電子濃度梯度會驅使電子擴散至
左邊，電子擴散進入 側和電洞 ( 主要載子 ) 相復合，並在此
區域曝露出濃度 的負受體離子 ，在接面 兩側的區域
和遠離接面的 及 塊材區域相比，因此成為空乏自由載子的
區域。因此有一空間電荷層 (space charge layer, SCL) 在 周
遭，如圖3.15(b) 所示，SCL又稱為空乏區 (depletion region)。

## Slide 37: 3.5 pn接面原理

## Slide 38: 3.5 pn接面原理
有一從正離子到負離子的內部電場 ，亦即 方向，會
使電洞漂移回到 區，且電子回到 區；這個電場會驅使電洞
以和擴散方向相反的方向移動。淨空間電荷密度 在SCL中
從 到 ( 在 ) 為負值，並等於 ，此外在
到 為正值，並等於 。
(3.5.1)
假設受子濃度大於施子濃度，即 。假如 ，
則空乏區幾乎全在 側；我們一般將重摻雜區表為上標有正的
記號如 。在任意點的電場 ，淨空間電荷 可藉由
得到，其中 為介質的介電係數，
及 為絕對介電係數和半導體材料的相對介電係數來和靜電有
所關連。

## Slide 39: 3.5 pn接面原理
在任意點 的電位 ，可由積分電場求得，這是因為由
定義 ，注意，在 側電位到達 ，稱為內建電位
(built-in potential)。
(3.5.2)
(3.5.3)
其中 為半導體介質的介電係數，且 為在開
路下的總空乏區寬度。
(3.5.4)
其中 為位能，就是 ，而 是電荷， 為電壓。

## Slide 40: 3.5 pn接面原理
(3.5.5a)
(3.5.5b)
(3.5.6)
項稱為熱電壓 (thermal voltage) ，且在300 K時約
為26 mV。

## Slide 41: 3.5 pn接面原理
B. 順向偏壓和蕭克里二極體方程式

## Slide 42: 3.5 pn接面原理
在空乏區外側，電洞濃度 ，
(3.5.7)
遵守波茲曼方程式，由於電洞位能從 至 上
升 ，從 下降至 ；直接得到外加電壓所造成的
效應，其顯示電壓 如何決定超額電洞擴散並到達 區的數量
如下式
(3.5.8)
(3.5.9)

## Slide 43: 3.5 pn接面原理
當電洞 ( 少數載子 ) 注入 側，它將在這個區域擴散，因
為在中性的 區有很小的電場產生漂移。最後，電洞將與電子
( 多數載子 ) 復合。 側中，電洞 ( 少數載子 ) 與電子復合所花
費的平均時間，稱為少數載子復合時間 (minority carrier
recombination time) 或生命期 (lifetime) 。倒數 則為每單
位時間電洞復合和消失的平均機率。半導體中電洞擴散的能力
，以其擴散係數 (diffusion coefficient) 表示，它藉由愛因斯
坦關係與其漂移率 有關。 側的電洞，在與電子復合前的擴
散平均距離，稱為擴散長度 (diffusion length) ，可由
求出。我們可以類似 的方式，將倒數 解釋成
在 側的電洞，在其沿 擴散時每單位距離與電子復合的機率
。

## Slide 44: 3.5 pn接面原理
若 區 的長度遠大於少數載子擴散長度 ，在到達負電
極之前，大多數 ( 幾乎所有的 ) 注入的電洞終將復合。電洞的
濃度分布 對 因此從 向熱平衡值 衰減，考慮
，這是多餘的載子濃度 (excess carrier
concentration)，則在經過一段因復合所致的距離 ，其多餘
的濃度改變量 將取決於 本身，也取決於復合機率
，所以 ，
(3.5.10)
時的 接面，稱為長二極管 (long diode)。

## Slide 45: 3.5 pn接面原理
電洞擴散電流密度 是電洞擴散流乘以電洞電荷
亦即 (3.5.11)
上述的方程式顯示電洞擴散電流與位置 有關，且由於復
合導致電洞減少。然而，在任何位置的總電流是電子和電洞貢
獻的總合，和 無關。少數載子擴散電流隨 減少，被多數載
子的漂移電流增加所補償。在中性區的電場並不全為零，而是
一小值，恰好足夠使這裡多數的主要載子漂移，並維持一定電
流。

## Slide 46: 3.5 pn接面原理

## Slide 47: 3.5 pn接面原理
(3.5.12)
在 的電流相等於在 ，總電流密度可因此表為
，亦即
(3.5.13a)
或 (3.5.13b)
常數 不只與摻質 、 有關，更經由 、 、 及
和材料相關，這是熟稱的逆向飽和電流密度 (reverse
saturation current density)。

## Slide 48: 3.5 pn接面原理
中性區 和 分別比擴散長度 和 短的 接面，稱
為短二極管 (short diode)。若電洞濃度梯度是恆定的，電洞的
擴散電流將保持不變，亦即多餘的電洞濃度分布線性減小。

## Slide 49: 3.5 pn接面原理
因此， 側的電洞擴散電流密度 為
(3.5.14)

## Slide 50: 3.5 pn接面原理
C. 少數載子電荷儲存在順向偏壓
在中性區注入多餘的少數載子電荷 。對於長二極管，中
性 側中多餘的電洞擴散且在少數載子的生命期 秒後復合，
電荷 因此應該在時間 後消失。因此，若 保持在穩定狀
態DC操作，必須以速率 補充之。外部電流正以此速率
供應電洞，以維持穩定的直流傳導。因此， 。
在短二極管的情況下，注入 側的電洞必須橫跨此中性區
的寬度 擴散以到達負電極。電洞橫跨中性 區寬度所需的時
間 稱為過渡時間 (transit time) ，或擴散時間 (diffusion
time)。 可由 得出。為了保持直流工作條件下，電
流必須補充電洞，以完全相同的速率 彌補這些電洞達到
側端，亦即 。

## Slide 51: 3.5 pn接面原理
(3.5.15)
其中 為有效少數載子生命期 (effective minority carrier
lifetime)， ， 為有效過渡時間 (effective
transit time)，亦即 ；下標分別是指在中性
側和 側的電洞和電子。式 (3.5.15) 只適用於DC情況下。

## Slide 52: 3.5 pn接面原理
D. 復合電流和總電流
有一些少數載子將在空乏區復合，外部電流也因此必須補
充在SCL中經過復合過程所損失的載子。在順向偏壓下，接面
的中點 ，電洞和電子濃度 和 是相等的，我們可由 側
在 內的電子復合，以及 側在 內的電洞復合找到SCL中
的復合電流。假設 中的平均電洞復合時間 (mean hole re-
combination time) 為 及 中的平均電子復合時間 (mean
electron re-combination time) 為 ，則電子在 復合的速
率為 面積 ( 幾乎包括所有的注入電子 ) 除以 ，電子可由
二極體電流補充，同樣地，電洞在 復合的速率為 面
積除以 ，因此復合電流密度為

## Slide 53: 3.5 pn接面原理

## Slide 54: 3.5 pn接面原理
(3.5.16)
(3.5.17a)
(3.5.17b)
其中 為指數前常數。

## Slide 55: 3.5 pn接面原理
(3.5.18)
其中 為前指數因子常數，它取決於表面復合過程，以及復
合涉及的表面積。
(3.5.19)
其中 為常數，以及稱為二極體的理想因子 (diode ideality
factor) ，在擴散控制時為1，復合控制順向電流特性時為2。

## Slide 56: 3.5 pn接面原理
須注意的是在一給定的電流，例如1 mA，鍺二極體兩端
的電壓約為0.2 V，矽二極體兩端電壓為0.7 V，砷化鎵二極體
兩端電壓幾乎是1.1 V。

## Slide 57: 3.6 pn接面逆向電流

## Slide 58: 3.6 pn接面逆向電流
假設 是因為晶格熱振動而產生電子 - 電洞對的平均時間
(mean time to generate an electron-hole pair)， 也稱為平均
熱產生時間 (mean thermal gneration time)。
(3.6.1)
(3.6.2)

## Slide 59: 3.6 pn接面逆向電流

## Slide 60: 3.7 pn接面動態電阻和電容
A. 空乏層電容

## Slide 61: 3.7 pn接面動態電阻和電容
空乏層電容 (depletion layer capacitance) 定義成
(3.7.1)
假如外加電壓為 ，則跨於空乏區 的電壓是 ，且
空乏區寬度為
(3.7.2)
(3.7.3)
(3.7.4)

## Slide 62: 3.7 pn接面動態電阻和電容
B. 小訊號的動態電阻和擴散電容

## Slide 63: 3.7 pn接面動態電阻和電容
動態電阻 (dynamic resistance)，也稱為增量電阻
(incremental resistance)，定義為
(3.7.5)
其中 為熱電壓 (26 mV)； 可以是相當的小，在
時為 。
擴散 (diffusion) 或儲存電容 (storage capacitance) 定義為
，在給定順向偏壓下 。
(3.7.6)

## Slide 64: 3.7 pn接面動態電阻和電容
(3.7.7)
(3.7.8)
其中 是少數載子過渡 ( 擴散 ) 時間。一個電洞擴散橫跨中性
區寬度 所花費的時間為 ，可由 求得。對於短二
極體， 。

## Slide 65: 3.8 復合生命期
A. 直接復合
考慮一直接能隙半導體如摻雜的GaAs中。復合牽涉到一
電子和電洞直接碰觸，假如超額電子和電洞已被注入，在一順
向偏壓的 接面，將符合此需求。而 為在中性GaAs
接面 側的超額電子濃度，及 為在中性GaAs 接面 側
的超額電洞濃度。注入的電子和電洞濃度將會相同，以維持電
中性；亦即 ，因此在任何時刻
及

## Slide 66: 3.8 復合生命期
瞬時復合速率將成比例於在那瞬間電子和電洞兩者的濃度
，亦即為 ；假如EHP的熱產生速率為 ， 的淨改
變速率為
(3.8.1)
其中 稱為直接復合捕獲係數 (direct recombination capture
coefficient)，在平衡下 ，並使用 及 ，
其中下標 稱為熱平衡濃度，我們發現 ，因此，
的改變速率為
(3.8.2)
改變速率 成比例於 ，將超額少數載子復合時間
(excess minority carrier recombination time) 的生命期 定義
為
(3.8.3)

## Slide 67: 3.8 復合生命期
在弱 ( 低階 ) 注入 (weak injection) 下， ，則
及 ，
(3.8.4)
(3.8.5)
在強 ( 高階 ) 注入 (strong injection) 下， ，
(3.8.6)
(3.8.7)

## Slide 68: 3.8 復合生命期
B. 間接復合
(3.8.8)

## Slide 69: 例題3.8.1 直接能隙pn接面
考慮一對稱的GaAs 接面，有下列性質： ( 側摻雜 ) ( 側
摻雜 ) ( 或 )，直接復合係數 ，截面積
。假設二極體兩端的順向電壓為0.80 V。在 時，假設是
直接復合，則由於少數載子擴散所造成的二極體電流為何？若空乏區中，
平均少數載子復合生命期的數量級與此生命期相同，則二極體電流的復合
成分為何？在 時，兩者貢獻為何？你的結論為何？
應注意在300 K，GaAs具有本質濃度 為 ，以及相對介
電係數 為13.0。 側的電洞漂移率 為 和 側的電
子漂移率 為 ( 這些數據為給定的摻雜量級 )。
解：
假設弱注入，我們能容易地分別由中性 及 區的電子和電洞復合來
計算復合時間 及 ，使用S.I. 制單位及 ，對一對稱的
元件，

## Slide 70: 例題3.8.1 直接能隙pn接面 (續)
欲求蕭克里電流，需要知道擴散係數和擴散長度。由愛因斯坦關係可
得擴散係數為
其中我們取 為0.02585 V，則可容易計算出擴散長度為
應注意電子在 側中更進一步擴散，由於在中性區擴散的逆向飽和電
流為

## Slide 71: 例題3.8.1 直接能隙pn接面 (續)
因此，在 時順向擴散電流為
電流的復合成分相當難計算，因為我們需要知道SCL中平均電子和電
洞復合時間，假設它們為一階，且假設復合時間如上所述。
內建電壓 可得為
空乏層寬度 為

## Slide 72: 例題3.8.1 直接能隙pn接面 (續)
當這是一對稱二極體時， 。則指前係數 為
所以在 時，
復合電流比擴散電流高出一個數量級。若我們重複計算元件兩端的電
壓為1.05 V，則我們會找到 和 ，其中 佔電流
的主導地位。因此，GaAs 接面兩端的電壓增加時，理想因子 最初為2
，然後變成1，如圖3.20所示。

## Slide 73: 例題3.8.1 直接能隙pn接面 (續)
發生在SCL和此GaAs 接面情況之中性區的EHP復合將導致光子發
射，光子能量約為 。這種注入少數載子的直接復合，以及由此產生的光
子發射，顯示了發光二極體 (LED) 的工作原理。

## Slide 74: 3.9 pn接面能帶圖
A. 開 路
畫能帶圖時，我們必須讓接近接面在 處的能帶 和
彎曲，因為在 側的 很接近 ，然而在 側它遠離 。

## Slide 75: 3.9 pn接面能帶圖
B. 順向和逆向偏壓

## Slide 76: 例題3.9.1 根據能帶圖的內建電壓
使用圖3.25中的能帶圖，推導內建 的表示式。
解：
從圖3.25中的 (a) 到 (b)，能帶彎曲的程度可得PE位障 ，因此
接觸前，在 側上我們得到
所以 (3.9.1)
在 側上
所以 (3.9.2)
因此，從式 (3.9.1) 減去式 (3.9.2) 可得
(3.9.3)

## Slide 77: 3.10 異質接面
異質接面是具有不同能隙 和 的兩個不同半導體晶
體之間的接面，例如，GaAs和 三元合金之間的接面。

## Slide 78: 3.10 異質接面
一個給定異質結構的能帶邊緣輪廓由摻雜濃度、載子輸運
和接面附近復合所決定，因為它們是一個簡單的 同質接面。
開路異質接面能帶圖直接建立在一旦形成接觸，費米能階即必
須均一的原則。注意到通過元件的 均一是平衡的要求。

## Slide 79: 3.10 異質接面

## Slide 80: 3.10 異質接面
從 到 ，電洞注入的位障 大於電子從 到 注
入的位障 。在順向偏壓下，電流將主要由 側到 側
的電子注入。 增加位障抵抗電洞，且 減少位障抵抗電
子。

## Slide 81: 3.11 發光二極體：原理
A. 同質接面LED
繪製能帶圖讓整個元件的費米能階 側和 側上的 和
維持均一，這個要求是在平衡且不外加偏壓下。

## Slide 82: 3.11 發光二極體：原理
B. 異質結構高亮度LED

## Slide 83: 3.11 發光二極體：原理
半導體 之 且GaAs之
，有一 異質接面在 和 之間， 區
為一薄層，典型地為幾微米，並為輕摻雜。
貫穿整個元件的費米能階 是連續的。

## Slide 84: 3.11 發光二極體：原理
C. 輸出光譜

## Slide 85: 3.11 發光二極體：原理

## Slide 86: 3.11 發光二極體：原理
通常描述具有直接帶隙活性區之LED，其光子能量的峰值
發射頻率 和頻譜寬度 為
且 (3.11.1)
其中 為數值因子，一般是介於1.5和3.5之間。能隙 隨溫度
的變化通常由瓦希尼方程式 (Varshni equation) 表示
(3.11.2)
其中 為 的能隙，且 和 為各種半導體手冊中列出
的特定材料常數。

## Slide 87: 3.11 發光二極體：原理
對於簡併摻雜接面， 側費米能階 和 側費米能階
將分別於CB和VB中。在大的順向偏壓下，接面周圍處活性區
在CB中可以有 ，在VB中有 。能隙 比未摻雜晶體能隙
更窄。電子佔據能態 從CB邊緣向上到 上方約 。
發射頻譜將從 延伸到大約 ，所以寬度大
致是 。

## Slide 88: 例題3.11.1 LED光譜線寬
我們知道，輸出波長分布與發射光子能量的分布有關，如圖3.31所示。
發射光子能量 。假設光子能量之半高寬為 。證明輸
出頻譜中波長半高寬 為
(3.11.3)
其中， 為峰值波長。光通信LED工作在1310 nm和300 K時的光譜線寬為
何？
解：
首先考慮光子頻率 和 之間的關係，
其中 為光子能量。我們可以微分此式如下
(3.11.4)

## Slide 89: 例題3.11.1 LED光譜線寬 (續)
負號意味著增加光子能量減小波長。我們只是感興趣變化或伸展寬度，因
此 ，此伸展寬度應該是 附近，所以式 (3.11.4)
可得
其中我們使用 。我們可以替代 和 計算
1310 nm LED的線寬
LED的輸出光譜線寬是由於光子能量的伸展寬度，基本上約為 。在給
定波長，減少 的唯一選擇是降低溫度。另一方面，雷射的輸出頻譜有一
更窄的線寬。

## Slide 90: 例題3.11.2 LED光譜寬度
考慮圖3.32(b) 中，三個實驗點為溫度的函數。藉由合適的圖求出 和
驗證式 (3.11.3)。
解：
根據例題3.11.1，我們可以使用式 (3.11.3) 以 取代3如下
(3.11.5)
繪製 對 的圖。強迫通過零之線的最佳斜率應可得出 和 。
使用圖3.32(b) 中所示的三個 和 值，可得到圖3.34。最佳的線被強制
通過零，以遵守式 (3.11.5)，並得出斜率為 或
。因此，
所以

## Slide 91: 例題3.11.2 LED光譜寬度 (續)

## Slide 92: 例題3.11.3 發射峰和線寬在溫度上的相依性
使用瓦希尼方程式，即式 (3.11.2)，求出GaAs LED從 冷卻到
時，所發射峰值波長 的位移。GaAs的瓦希尼常數為
， ， 。
解：
在 時，使用瓦希尼方程式
在298 K時， 。峰值發射為 。使用
，我們得到
在 或248 K時， ，重複上面的計算

## Slide 93: 例題3.11.3 發射峰和線寬在溫度上的相依性 (續)
且新的峰值發射波長 為
變化量 除以 ，或 。圖
3.32(b) 的檢驗表示在 到 的範圍中，每單位溫度的峰值波長變
化大致是相同的。因為小的變化，我們在 和 計算中一直保持四位有
效數字。

## Slide 94: 3.12 量子井高亮度LED
一個典型量子井 (quantum well, QW) 的元件超薄，通常
小於50 nm，能隙 的窄能隙半導體夾在能隙 之兩個較寬
能隙半導體之間。

## Slide 95: 3.12 量子井高亮度LED
量子井QW中的電子能量必須反映其在 方向的一維量子
化，其在 平面內的自由運動。若 為量子井中的電子能量
，則
(3.12.1)
其中 為量子數，值為 ，且 與 為電子沿 方向
和 方向的波向量。

## Slide 96: 3.12 量子井高亮度LED

## Slide 97: 3.12 量子井高亮度LED
量子井中的輻射躍遷必須遵守選擇定則 (selection rule)，
這需要最初始和最後的量子數 和 兩者是相同的。
單量子井 (SQW) 異質接面發光二極管的主要問題是，在
一足夠大的電流下，單量子井可能被電荷載子淹沒並溢出。

## Slide 98: 例題3.12.1 量子井中的能階
考慮夾在兩個 層之間的GaAs量子井。假設位障高度
為0.30 eV，井中電子的有效質量為 ，QW的寬度 為12 nm。計算
距離量子井底部 的能階 和 ，假設式 (3.12.1) 中為無限位能井。比
較這些值與已知 、2和3時為0.022 eV、0.088和0.186之有限位能井的計
算結果。
解：
使用式 (3.12.1) ，因此，對於
我們可以對 和3重複上面的計算，以求出 和
。第三個能階將高於井深 。顯然，無限QW預測較
高能階的1.8倍，並將第三能階放入井內，而不是井外。有限QW計算並不
簡單，並且涉及數值解。

## Slide 99: 3.13 LED材料和結構
A. LED材料
有不同的直接能隙半導體材料可容易地被摻雜以做成商用
的 接面LED。實際LED的製作將需要可以生長在合適的基
板 (substrate) 晶體上、具有所需能隙的摻雜結晶層。基板晶體
和LED材料必須晶格匹配 (lattice matched)，亦即，它們必須
具有相同的晶體結構，和非常接近的晶格參數 ，以避免在接
面處造成錯位。
有一種重要的商用半導體材料可含括可見光頻譜，那是以
合金GaAs及GaP為基材的III-V三元合金 (III-V ternary alloys)，
表示為 。

## Slide 100: 3.13 LED材料和結構
總結一些具代表性，可發射波長範圍涵蓋0.3到 或
從UV到IR的半導體材料。

## Slide 101: 3.13 LED材料和結構
B. LED結構

## Slide 102: 3.13 LED材料和結構

## Slide 103: 例題3.13.1 從LED裸晶的光提取
如圖3.40(a) 所示，由於在半導體 - 空氣表面的內部全反射 (TIR)，只有
一小部分的發射光可以從晶片逸出。臨界角 由 決定，其中
和 分別為環境 ( 如空氣， ) 和半導體的折射率。 定義逃逸錐
(escape cone) 內的光可以逃逸到環境而沒有TIR，如圖3.40(a) 所示。欲求
出光在逃逸錐內的部分，我們需要考慮的立體角，從而導致
。另外，假設 是逃逸錐內那些光線 界面的平均透光率，則對於簡
單的裸晶
(3.13.1)
估計GaAs晶片具有 及環境空氣 ，然後用環氧樹酯圓頂
的提取率。

## Slide 104: 例題3.13.1 從LED裸晶的光提取 (續)
解：
首先，注意 。對於 ，我們將假
射接近垂直入射 ( 稍微調整一下，因為角度 不是太大 )，所以，根據
第1章
使用式 (3.13.1)
顯然，只有從裸晶片提取1.6% 所產生的光功率，這是令人失望的小。因此
，技術的驅使是盡可能地提高光提取。若現在重複 的計算，則會發
現， ，光提取6.9%。

## Slide 105: 3.14 LED效率和光通量
內部量子效率 (internal quantum efficiency, IQE) 衡量
順向偏壓下， 接面中電子電洞復合為輻射因而引起光子發射
的比例。
(3.14.1)
(3.14.2)
總電流 是由總復合率所決定，而每秒發出的光子數，即
光子通量 (photon flux) ，是由輻射復合率所決定。
(3.14.3)
其中 為內部產生的光功率 ( 尚未提取 )。

## Slide 106: 3.14 LED效率和光通量
LED的外部量子效率 (external quantum efficiency, EQE)
表示從電動量子 ( 即流入LED的電子 ) 到光量子 ( 即被發
射到外界的光子 ) 的轉換效率。假設發射至環境的實際光功率，
稱為輻射通量 (radiant flux)，即 ，則 是每秒發射的光
子數。由於流入LED的電子數為 ，
(3.14.4)
光提取率 (extraction ratio)，或提取效率 (extraction
efficiency, EE) ，為光從內部產生的光提取到環境的比例，
亦即
(3.14.5)

## Slide 107: 3.14 LED效率和光通量
輻射通量為
(3.14.6)
功率轉換效率 (power conversion efficiency, PCE) ，或
簡稱功率效率 (power efficiency)，為衡量從輸入電力到輸出光
功率的整體轉換效率，
(3.14.7)

## Slide 108: 3.14 LED效率和光通量
光通量 (luminous flux) 衡量視覺亮度，以流明 (lm) 為
單位，定義為
(3.14.8)
其中 為輻射通量或發射的輻射功率 ( 以瓦特為單位 )，
為平均光適應之眼睛 ( 明視 ) 的相對光效率 (relative luminous
efficiency) ( 或相對靈敏度 )，它取決於波長，即括號中的 。
函數 也稱為光函數 (luminosity function) 和可見度函數
(visibility function)。 是歸一化峰值在555 nm處的類高斯函
數。
常用照明應用發光光源 ( 如檯燈 ) 的發光效率 (luminous
efficacy)，即為輸入電功率 ( 瓦 ) 到發射的光通量 ( 流明 ) 的電
光源轉換效率。
(3.14.9)

## Slide 109: 3.14 LED效率和光通量

## Slide 110: 3.14 LED效率和光通量

## Slide 111: 例題3.14.1 LED效率
用於光連路和儀表之特定870 nm的IR LED為GaAs晶片。主動層已摻
雜 的 型受子，且非輻射生命期約為100 ns。在30 mA的順向
電流，它兩端的電壓為1.35 V，發射的光功率為6.5 mW。計算IQE、EQE
和PCE，估計光提取率。對於GaAs， 。
解：
輻射生命期 或25
ns。
發射光子能量 。因此EQE為

## Slide 112: 例題3.14.1 LED效率 (續)
PCE簡單的為 或 ，也就是0.16，亦即
16%。
根據式 (3.14.6)，使用
求解上式，得到 或19%。

## Slide 113: 例題3.14.2 LED亮度
考慮兩個LED，一個紅光，光輸出功率 ( 輻射通量 ) 為10 mW，發射
650 nm，另一個是較弱5 mW的綠光LED，發射532 nm。求出每個LED所
發出的光通量。
解：
對於紅光LED， ，圖3.41得出 ，所以根據式 (3.14.8)
對於綠光LED， ，圖3.41得出 ，所以根據式 (3.14.8)
顯然，光功率一半的綠光LED比紅光LED明亮4倍。

## Slide 114: 3.15 基本LED特性
特性的LED取決於元件的結構，包括LED使用的半導
體材料性質。 特性並非永遠遵守常見於簡單順向偏壓之
接面的明確指數行為。

## Slide 115: 3.16 光纖通訊用LED
可適於光通訊的光源型式，不僅和通訊距離有關，更取決
於需求的頻寬。
有兩種基本形式的LED元件，如圖3.44所示。假如光輻射
是由復合平面區域發射如在 (a)，則此元件為面發射LED
(surface emitting LED, SLED)，假如光輻射是由晶體邊緣區域
發射如在 (b)，亦即晶體面垂直主動層的區域，則此LED為一
邊緣發射LED (edge emitting LED, ELED)。

## Slide 116: 3.16 光纖通訊用LED
將面發射輻射耦合到光纖是蝕刻一井於平面LED結構，並
使光纖盡可能貼近井底，即輻射的主動區，這種形式的結構如
圖3.45(a) 所示，稱為普羅斯 (Burrus) 型元件；另一種方法是
使用截斷式球面透鏡 (spherical lens) ( 微透鏡 )，其具有高的折
射率 以聚光到光纖如圖3.45(b) 所示。

## Slide 117: 3.16 光纖通訊用LED
邊射型LED提供一較大的光強度和光束，並比面發射型
LED有較佳的平行度，圖3.46顯示一操作在 下，典型
的邊發射LED結構圖。

## Slide 118: 3.16 光纖通訊用LED
通常有一些透鏡系統可方便地將ELED的輻射耦合到光纖。
GRIN棒型透鏡能用來聚焦ELED的光，使它進入光纖中。

## Slide 119: 3.17 螢光和白光LED
光致發光 (Photoluminescence) 是藉由高頻率的光先激發
螢光體 (phosphor) 材料而發光；首先吸收高能量的光子，然後
發出低能量的光子。
圖3.48(a) 中高度簡化的能量圖可以代表基質中活化劑的能
量。圖3.48(a) 中多重能階的輕微水平移位，表明基質中 離
子的相對位置 ( 或微小位移 )。與 離子振動的時間尺度相
比，輻射躍遷 ( 光子吸收或發射 ) 快速地發生，所以，輻射躍
遷期間， 的離子基本上是靜止的。因此，這些輻射躍遷是
圖3.48(a) 活性劑能量圖中的垂直線；這個規則稱為法蘭克 - 康
登原理 (Franck-Condon principle)。

## Slide 120: 3.17 螢光和白光LED
基於合適能量 之入射輻射的激發，活性劑激發到
多重能階的 ；為垂直躍遷。從這個能階，活性劑衰變，或鬆
弛，相對快速地下降 ( 皮秒級的時間尺度 ) 到能階 ，是藉由
發射聲子或晶格振動，這種類型的衰減稱為無輻射
(radiationless) 或非輻射衰減 (nonradiative decay)。
最常見的白光LED使用發射短波長 ( 藍光或紫光 ) 的晶片
和螢光體，螢光體吸收來自藍光二極體的光，且經過二次發光
發射在較長波長 ( 黃色 )，如圖3.48(b) 所示。來自晶片之藍光
和螢光體之黃光的混合導致一整體的頻譜，如圖3.48(c) 所示。

## Slide 121: 3.17 螢光和白光LED